## Slide 1: Учебный стенд для демонстрации эффекта алиасинга
Практическое изучение теоремы Котельникова «на железе»
Авторы: Никитина К.С., Васильев М.И. (Группа РА-41) Дисциплина: Проектная деятельность

## Slide 2: Проблема и Актуальность
• Проблема: Теорема Котельникова и эффект алиасинга — сложные и абстрактные понятия для студентов 1–2 курсов. Формулы на доске не дают понимания, как ложные частоты портят реальный звук или радиосигнал.
• Решение: Создать физический, недорогой стенд, который за секунды наглядно показывает «правильную» и «неправильную» оцифровку.
• Польза для студентов: Увидеть эффект своими глазами и поменять параметры в реальном времени.
• Польза для преподавателей: Готовая лабораторная работа без сложной предварительной настройки.

## Slide 3: Цель и задачи проекта
• Цель: Создать работающий учебный стенд, наглядно и воспроизводимо демонстрирующий эффект алиасинга при дискретизации сигналов.
• Задачи проекта:
Собрать аппаратную часть на базе Arduino Uno.
Написать скетч для генерации и оцифровки тестового сигнала.
Написать Python-скрипт для построения графиков и спектра (FFT).
- Разработать методические материалы для проведения занятий.

## Slide 4: Краткое описание и состав стенда
• Концепция: Комплекс из микроконтроллера, который самостоятельно создает тестовый сигнал, оцифровывает его с разной скоростью и передает данные на ПК.
• Состав комплекта:
Плата Arduino Uno R3 (или совместимая).
Компоненты для сборки RC-фильтра нижних частот.
Физическая кнопка переключения режимов.
- Персональный компьютер со скриптом на Python для визуализации

## Slide 5: Принцип работы и 2 режима
• Идея: Arduino генерирует синусоиду 100 Гц. Кнопкой меняется частота дискретизации (скорость измерения).
• Режим 1: Корректная дискретизация
Частота дискретизации Fs = 500 Гц (выполнено условие Fs > 2*Fsig).
- Результат: На графике чистый и точный пик спектра ровно на 100 Гц.
• Режим 2: Алиасинг (Ошибка оцифровки)
Частота дискретизации Fs = 150 Гц (нарушено условие теоремы Котельникова).
- Результат: Сигнал маскируется, пик на спектре ложно смещается на 50 Гц.

## Slide 6: План реализации
•Недели 1–2: Закупка радиодеталей, утверждение параметров сигналов.
•Недели 3–4: Сборка электрической схемы фильтра, написание базового скетча.
•Недели 5–6: Разработка Python-скрипта, фиксация правильного и ошибочного спектров.
•Неделя 7: Написание подробной методички для студентов (4–6 страниц).
•Неделя 8: Упаковка стенда в корпус, финальные тесты и защита на кафедре.

## Slide 7: Итоги проекта
• Работающий физический макет стенда в защитном контейнере.
• Понятная лабораторная методичка для проведения практических занятий.
• Проверенный скетч Arduino и готовый скрипт визуализации на Python.
• Набор эталонных файлов данных (CSV) для демонстрационных лекций.
• Главный итог: Доступное и наглядное учебное пособие, созданное своими руками.